ADENDA No. 2

Convocatoria No. 047 de 2011 del PRFH

MODIFICACION ESPECIFICACIONES ITEMS 8,10,11, 16 y 18   y Cambio cantidades Item 18

| No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR PARCIAL | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Escritorios elaborados en aglomerado de 30mm y 19 mm con enchape de formica y cantos en PVC rígido y balance inferior. Almacenamiento retorno en aglomerado de 30 mm con enchapes en formica y cantos en PVC rígido y balance inferior. Superficie principal en 19 mm enchapada en formica y canto en PVC rígido. Estructura en tubería cuadrada de acero en Cold Rolled, acabado de pintura electroestática color gris aluminio. Con bases de apoyo al piso en aluminio anodizado color natural mas niveladores. sistema integrado de cableado bajo superficie en lamina Cold Roled acabado pintura electrostática. Perfil en paneleria para cableado en aluminio anodizado natural. |  |  |  |  |
| 10 | Escritorios elaborados en aglomerado de 30mm y 19 mm con enchapes de formica y cantos en PVC rígido y balance inferior. Almacenamiento retorno en aglomerado de 30 mm con enchapes en formica y cantos en PVC rígido y balance inferior. Superficie principal en 19 mm enchapada en formica y canto en PVC rígido. Estructura en tubería cuadrada de acero en Cold Rolled, acabado de pintura electroestática color gris aluminio. Con bases de apoyo al piso en aluminio anodizado color natural mas niveladores. sistema integrado de cableado bajo superficie en lamina Cold Roled acabado pintura electrostática. Perfil en paneleria para cableado en aluminio anodizado natural. |  |  |  |  |
| 11 | Escritorios elaborados en aglomerado de 30mm y 19 mm con enchapes de formica y cantos en PVC rígido y balance inferior. Almacenamiento retorno en aglomerado de 30 mm con enchapes en formica y cantos en PVC rígido y balance inferior. Superficie principal en 19 mm enchapada en formica y canto en PVC rígido. Estructura en tubería cuadrada de acero en Cold Rolled, acabado de pintura electroestática color gris aluminio. Con bases de apoyo al piso en aluminio anodizado color natural mas niveladores. sistema integrado de cableado bajo superficie en lamina Cold Roled acabado pintura electrostática. |  |  |  |  |
| 16 | PUESTOS DE TRABAJO Escritorios elaborados en aglomerado de 19 mm con enchapes de formica y cantos en PVC rígido y balance inferior. Estructura en tubería cuadrada de acero en Cold Rolled, acabado de pintura electroestática color gris aluminio. Con bases de apoyo al piso en aluminio anodizado color natural mas niveladores. sistema integrado de cableado bajo superficie en lamina Cold Rolled acabado pintura electrostática con tapa inspeccionable en aluminio anodizado color natural. Pantalla en faldón formica. |  |  |  |  |

En el numeral 18 del capítulo de AULA DE POSGRADO,  se modifican las especificaciones de las sillas y la cantidad total serán 102, como se describe a continuación:

| No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR PARCIAL | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | SUMINISTRO SILLA TAPIZ SOLO ASIENTO Espaldar y asientos externos inyectado en polipropileno. Espaldar y asiento internos inyectado en polipropileno con insertos roscados para el ensamble. Estructura en tubería de acero de 7/8'' calibre 16 para las patas y 1'' calibre 18 para los soportes de espaldar. uniones por soldadura MIG. Botas en polipropileno que evitan el rayado por apilamiento. Brazos opcionales en nylon. Tapizado opcional en paño sintético microfibra o chenille con piezas independientes en espuma densidad 40 para espaldar, asientos inyectado densidad 60 apilable hasta 5 unidades. Pintura en polvo de aplicación electrostática aluminio o cromo. | UN | 102 |  |  |

Popayán, 20 de mayo de 2011

JUAN  MANUEL QUIÑONES PINZON

Presidente