ADENDA 04

CONVOCATORIA 047 DEL PRFH 2011

- Modificación especificaciones ítem 12

| 12 | ARCHIVO RODANTE MECANICO 2 PISO Sistema rodante tipo Semi compacto Ref. SC7-90-14 con sistema de accionamiento Mecánico, conformado por 14 unidades de almacenamiento así: 3 módulos rodantes doble cara, conformados por un total de 12 unidades de almacenamiento de 400 mm. de fondo por 900 mm. de frente por 2000 mm. de altura. • 1 Módulo fijo cara sencilla “sin espaldares”, conformado por un total de 2 unidades de almacenamiento de 400 mm. de fondo por 900 mm. de frente por 2000 mm. de altura. • Cada unidad de almacenamiento se diseñará con 7 espacios útiles para archivo de carpetas verticales tipo aleta. • Se incluyen 50 retenedores metálicos tranca carpetas. • El sistema se diseña con un corredor de consulta y una puerta de hoja batiente • Acabados totalmente metálicos. • 88.2 M. lineales de archivo.(Capacidad Bastidores: Los Carros de los Sistemas Rodantes deberán ser construidos en perfiles de Acero tipo “U” de 1” X 2” X 1” unidos entre sí por tornillos logrando con este sistema un ajuste perfecto con relación a las bases y evitando utilizar equipos de soldadura en los momentos de reinstalación y mantenimiento en general. Cada carro tiene una resistencia a la presión o carga de 2 Toneladas por unidad de almacenamiento. Ruedas: Planas de 3 ½ ” de diámetro fabricadas en Acero 1040 montadas sobre rodamientos sellados con capacidad de carga de 6.500 Nw. Bases O Rieles: La Base Riel de los Sistemas Rodantes constan de un riel en “T” conformado por platina de 1 ½ “ x 3/8 “ y varilla cuadrada de 7/16 “, lo cual permite que la rueda gire libremente sobre el mismo, y esté debidamente guiada para evitar descarrilamientos. Sistema De Desplazamiento: Mecánico Este sistema Rodante debe estar diseñado para ser operado con un sistema de piñones y cadenas, a través de un volante externo logrando una gran facilidad en su manejo y operación. El sistema Rodante mecánico debe tener una relación interna de piñones de tal manera que se logre con mucha suavidad desplazar cargas de hasta 5 toneladas, permitiendo un gran aprovechamiento del espacio en el diseño. El diseño permitirá con gran facilidad el mantenimiento del sistema mecánico desde el exterior y el recambio de piezas en caso de ser necesario. | UN | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

- REQUISITOS DE CALIDAD:

El mobiliario deberá cumplir con la siguiente normatividad:

Norma ANSIBIFMA X5.1

Norma NTC 4734

Popayán, 26 de mayo de 2011

JUAN  MANUEL QUIÑONES PINZON

Presidente