Junta de Licitaciones y contratos

ADENDA 03

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 114   DE 2011

SECCION II

CONDICIONES PARTICULARES

2.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

2.1	CARACTERISTICAS TECNICAS:

2.1.1 DE LOS MICROSCOPIOS

Óptica brillante CFI corregida al infinito para imágenes planas y nítidas de alto contraste con corrección contra aberración cromática y periférica.

Rango de Aumentos 40X-1000X (con con oculares de 10X).

Porta objetivos cuádruple con parada de clic, mecanismo de revolver con balines múltiples. Asidera elástica alrededor del porta objetivos.

Cabezal (anti-hongo) binocular inclinado 30° tipo Siedentopf, con ajuste de dioptrías para ambos oculares y roración vertical y horizontal de 360°. Ajuste de distancia interpupilar: 47-75 mm ó 52 – 75 mm.

Oculares (anti-hongo) 10x/18 con goma protectora de ocular y ajuste de dioptrías en ambos oculares.

Enfoque grueso y fino con mando coaxial grueso / fino con guía de tambores cruzados incorporado; rango de enfoque grueso/fino 22mm; Movimiento grueso: 37.7mm/rotation, Movimiento fino: 0.2mm/rotation con incrementos de 2μm. Torque de mando grueso ajustable; posicionamiento simétrico del control fino y mando de platina; igualmente se permitirán como alternativa equipos con mando de enfoque macro y micrométrico  (ajuste fino/grueso) coaxial a ambos lados, de manejo cómodo, suavidad del mando macrométrico ajustable, Mandos Z (Torque ajustable), Mando fino: 0,3 mm/Rotación, Mando tosco: 4mm/Rotación, Carrera total: 15mm.

Platina mecánica rectangular de 155 (A) x 134 (P)mm; sistema de platina de plato doble; soporte de especimenes removible; área de viaje 76(X) x 40(Y) mm con mando del lado derecho; lectura del vernier provista 0.1mm ó una Platina rectangular de 140 mm x 135 mm con mando a la derecha (opcionalmente a la izquierda), con carro mecánico graduado, con desplazamiento en cruz 75 mm × 30 mm y sujeta objetos.

Subplatina Rango ajustable de movimiento vertical 10mm

Condensador Tipo Abbe A. N. 1.25 con posiciones marcadas para los objetivos; Acepta filtros de 33mm de diámetro; Incluye filtro azul estándar.

Objetivos incluidos en el sistema:

Objetivo Plan Achromat 4X (NA 0.1/W.D. 6,50mm - 25mm) (anti-hongo)

Objetivo Plan Achromat 10X (NA 0.25/W.D. 4,39mm - 6.7mm) (anti-hongo)

Objetivo Plan Achromat 40X(NA 0.65/W.D. 0,48mm - 0.6mm) (anti-hongo)

Objetivo Plan Achromat 100X (NA 1.25/W.D. 0, 13mm - 0.14mm) (anti-hongo)

Iluminación: Iluminación Halógena 6V-20W ó 6V-30W y como opción permitir una alternativa de equipo con iluminación Led.

Cambio de lámpara removiendo la unidad de lente de campo.

2.1.2 DEL ESTÉREO MICROSCOPIO BINOCULAR CON BASE LED

Diseño óptico tipo con ajuste de dioptrías en los dos oculares.

- Cambiador de aumentos ZOOM de 0.8X – 3.2 ó 3.5X para aumentos de 8x – 32X ó 35X (ampliable a 4x – 64X ó 70X).

- Distancia de trabajo de 90mm a 100 mm en su configuración estándar.

- Pareja de oculares 10x/21 ó 10X/20 con ajuste de dioptrías.

- Inclinación del tubo 35° - 45° ó 60° con ajuste de distancia interpupilar de 52 – 75 mm.

Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en la presente convocatoria pública. La Universidad del Cauca no acepta ofertas alternativas.

INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO:

Los equipos deben ser entregados debidamente instalados y puestos en perfectas condiciones de funcionamiento en el sitio que para tal efecto destine la Universidad.

Nota: cualquier modificación en las especificaciones técnicas y/o cantidades será motivo de descalificación de la propuesta.

Popayán, 12 de Octubre de 2011

JUAN  MANUEL QUIÑONES PINZON

Presidente