ANEXO Nº 2

| ESPECIFICACIÓN | DESCRIPCION | Cantidad |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ancho de Banda | Mínimo 61440 Kbps | 1 |  |
| Tasa de re-uso hasta el Backbone de primer nivel | 1:1 | 1 |  |
| Modo | Simétrico | 1 |  |
| Medio Físico | La solución de última milla deberá utilizar fibra óptica como medio físico. En caso de tener que utilizarse otro tipo de solución para el acceso al medio, el proponente deberá suministrar los equipos necesarios en calidad de préstamo, durante el tiempo de duración del contrato. | 1 |  |
| Redundancia | Proporcionar a la Universidad del Cauca un camino redundante en última milla en caso de falla de equipos o caída del canal. El oferente debe suministrar dos enrutadores conectados a fibras diferentes. Explicar cómo cumplirá con esta solicitud | 1 |  |
| Gestión | El proveedor entregara un usuario para realizar un nivel mínimo de gestión SNMP sobre el enrutador, al contacto técnico que designe cada institución. | 1 |  |
| Cantidad de Direcciones IP públicas | Mínimo una Clase C | 1 |  |
| Interfaz a entregar para conexión a la LAN de Unicauca que da acceso a Internet | Ethernet 1000 Base-T (interfaz LAN de enrutador o similar) | 1 |  |
| Interfaz a entregar para conexión a la LAN de Unicauca que enlaza a las sedes cuya conexión se solicita como valor agregado. Esta no debe ser la misma interfaz que la que provee Internet. | Ethernet 1000 Base-T (interfaz LAN de enrutador o similar) | 1 |  |
| Sitio de Instalación y Entrega del Enlace a todo costo | Sala de Servidores de la Red de Datos en el Instituto de Postgrados en Electrónica y Telecomunicaciones (Sector de Tulcán) Nota: el costo de instalación deberá estar contemplado en la oferta económica. | 1 |  |
| Soporte Técnico | Disponer de sistema de atención telefónico exclusivo para atención de fallas y requerimientos técnicos de la Universidad del Cauca, altamente confiable, con servicio las veinticuatro (24) horas del día y durante los siete (7) días de cada semana calendario, de tal forma que el tiempo máximo de atención no sea superior a 2 horas, entendiéndose por tiempo máximo de atención, el tiempo máximo garantizado en el que se dará respuesta efectiva a las solicitudes una vez reportado el problema, mediante la asignación de un número de seguimiento vía una orden de reparación o Trouble Ticket, la asignación de un responsable y la activación inmediata de un procedimiento de escalamiento de problemas. | 1 |  |
| Formas de seguimiento por parte de la Universidad del Cauca a los Ticket de Servicio | Deben ser consultados por vía telefónica con llamada local o línea gratuita nacional y/o a través de la Web | 1 |  |
| Formas de seguimiento por parte de la Universidad del Cauca a los Tiquetes de Servicio | Posibilidad de consultados por vía telefónica con llamada local o línea gratuita nacional y/o a través de la Web | 1 |  |
| Reportes | Herramienta de monitoreo vía Web, con disponibilidad las 24 horas del día donde de manera directa y sin necesidad de cálculos adicionales, el funcionario designado por la Universidad del Cauca aprecie el Porcentaje de utilización, el porcentaje de Disponibilidad del canal y monitoreo del ancho de banda en todo momento. | 1 |  |
| Plazo de Instalación | Máximo hasta el 30 de diciembre de 2011 a las 11:00 AM. | 1 |  |
| Canal de datos de 2048 Kbps para la Interconexión con la Sede de la Universidad del Cauca en Santander de Quilichao | Canal dedicado 1:1 | 1 |  |