|  | Junta de Licitaciones y contratos |
| --- | --- |

ADENDA N. 01 DE LA CONVOCATORIA 127 DE 2011

SECCION II

CONDICIONES PARTICULARES

2.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

2.1	CARACTERISTICAS TECNICAS

La Universidad de Cauca requiere contratar el SUMINISTRO DEL SERVICIO PRIMARIO DE ACCESO A INTERNET DEDICADO PARA LA UNIVERSIDAD EL CAUCA Y SUS SEDES EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 1 DE ENERO DE 2012 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.013 de acuerdo con las siguientes especificaciones:

PARAGRAFO. — Las mejores condiciones económicas y adicionales existentes que se presenten y existan dentro del mercado, se entenderán incorporadas en forma automática al contrato.

Favor indicar si cumple o no.

El suministro del Canal debe cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y demás elementos que se detallan en la siguiente tabla

| ESPECIFICACIÓN | DESCRIPCION | CUMPLE SI/NO (indicar folio) |
| --- | --- | --- |
| Ancho de Banda Internacional | Mínimo 68.608 Kbps |  |
| Tasa de re-uso hasta el Backbone de primer nivel | 1:1 |  |
| Modo | Simétrico |  |
| Medio Físico | La solución de última milla deberá utilizar fibra óptica como medio físico. En caso de tener que utilizarse otro tipo de solución para el acceso al medio, el proponente deberá suministrar los equipos necesarios en calidad de préstamo, durante el tiempo de duración del contrato. |  |
| Cantidad de Direcciones IP públicas | Mínimo una Clase C + 32 direcciones El proveedor deberá publicar las rutas correspondientes a las direcciones IP publicas que tenga la Institución |  |
| Características y parámetros de la red y canal del proveedor | La red debe soportar servicios de datos, voz y video, enmarcados bajo los siguientes parámetros: • Calidad de servicio IP (QoS MPLS/IP) • Clase de Servicio (CoS MPLS/IP) • Multicast (Multiprotocol Extensions for BGP (MBGP) • BGP4 como protocolo de enrutamiento • IPV6, IPV4 nativos y en coexistencia • Protocolos y puertos TCP y DCCP • Aplicaciones Multicast y Multicast BGP. Estas características deben ser extensibles a la conectividad con la Red Universitaria de Popayán. El oferente debe explicar claramente como cumple con estos requerimientos. |  |
|  | El proponente deberá conectarse a la Red Regional que proporciona la conexión a RENATA. La conexión será un enlace dedicado IP en versiones 4 y 6 mínimo de 100 Mbps de capacidad. El objeto de este enlace es establecer la conexión de Unicauca a la las Redes Académicas de Tecnología Avanzada Internacionales a través de la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada (RENATA). Para esto, dicho enlace debe cumplir con todas las características técnicas necesarias de enrutamiento, direccionamiento, multicasting, entre otras. (Las mencionadas arriba) Se deberán proveer los mecanismos de enrutamiento necesarios para garantizar la separación de tráfico de paquetes IP entre la red académica local, nacional (RENATA) y hacia Internet. El proponente deberá suministrar y realizar las configuraciones del dispositivo de borde para que Unicauca se pueda conectar de manera transparente desde su red LAN a INTERNET y a RENATA. |  |
| Redundancia | Proporcionar a la Universidad del Cauca un camino redundante en ultima milla en caso de falla de equipos o caída del canal. El oferente debe explicar cómo cumplirá con esta solicitud |  |
| Gestión | El proveedor entregara un usuario para realizar un nivel mínimo de gestión SNMP sobre el enrutador, al contacto técnico que designe cada institución. |  |
| Interfaz a entregar para conexión a la LAN de Unicauca que da acceso a Internet | Ethernet 1000 Base-T (interfaz LAN de enrutador o similar) |  |
| Interfaz a entregar para conexión a la LAN de Unicauca que enlaza a las sedes cuya conexión se solicita como valor agregado. Esta no debe ser la misma interfaz que la que provee Internet. | Ethernet 1000 Base-T (interfaz LAN de enrutador o similar) |  |
| Sitio de Instalación y Entrega del Enlace a todo costo | Sala de Servidores de la Red de Datos en el Instituto de Postgrados en Electrónica y Telecomunicaciones (Sector de Tulcán) Nota: el costo de instalación deberá estar contemplado en la oferta económica. |  |
| Soporte Técnico | Disponer de sistema de atención telefónico exclusivo para atención de fallas y requerimientos técnicos de la Universidad del Cauca, altamente confiable, con servicio las veinticuatro (24) horas del día y durante los siete (7) días de cada semana calendario, de tal forma que el tiempo máximo de atención no sea superior a 2 horas, entendiéndose por tiempo máximo de atención, el tiempo máximo garantizado en el que se dará respuesta efectiva a las solicitudes una vez reportado el problema, mediante la asignación de un número de seguimiento vía una orden de reparación o Trouble Ticket, la asignación de un responsable y la activación inmediata de un procedimiento de escalamiento de problemas. |  |
| Formas de seguimiento por parte de la Universidad del Cauca a los Ticket de Servicio | Deben ser consultados por vía telefónica con llamada local o línea gratuita nacional y/o a través de la Web |  |
| Reportes | Herramienta de monitoreo vía Web, con disponibilidad las 24 horas del día donde de manera directa y sin necesidad de cálculos adicionales, el funcionario designado por la Universidad del Cauca aprecie el Porcentaje de utilización, el porcentaje de Disponibilidad del canal y monitoreo del ancho de banda en todo momento. |  |
| Plazo de Instalación | Máximo hasta el 30 de diciembre de 2011 a las 11:00 AM. |  |
| Porcentaje mensual mínimo de disponibilidad del canal | 99.7% |  |
| Tiempo máximo de Atención a Fallas | 2.16 horas independientemente de la hora de reporte o del día de la semana. |  |
| TABLA INDISPONIBILIDAD DE SERVICIO | Se hará efectiva por incumplimiento de la disponibilidad de servicio |  |
| Tiempo máximo de Solución Fallas | 2.16 horas |  |
| Descuento mínimo por indisponibilidad del servicio (sea total o parcial) en el rango (2.16 horas < I ( 3.6 horas) | 5% |  |
| Descuento mínimo por indisponibilidad del servicio (sea total o parcial) en el rango (3,61 horas < I ( 7,2 horas) | 10% |  |
| Descuento mínimo por indisponibilidad del servicio (sea total o parcial) en el rango (7,21 horas < I ( 28,8) | 15% |  |
| Descuento mínimo por indisponibilidad del servicio (sea total o parcial) en el rango (28,9 < I ( 72) | 20% |  |
| Descuento mínimo por indisponibilidad del servicio (sea total o parcial) en el siguiente rango (72,1 < I ( 108) | 30% |  |
| Descuento mínimo por indisponibilidad del servicio (sea total o parcial) en el siguiente rango I >108,1 | 100% |  |

Cálculo de Disponibilidad: El porcentaje de disponibilidad del servicio de comunicaciones se define como el porcentaje del tiempo durante el cual cada uno de los servicios se encuentra en la Condición de Operación Normal. La disponibilidad mensual se cumple si y solo si cada uno de los servicios (internacional, RENATA, regionales) están disponibles, en cualquier periodo después de la fecha de comienzo del servicio, por no menos que el porcentaje de disponibilidad ofrecido.

El porcentaje de disponibilidad será calculado y medido respecto a cada enlace de comunicaciones provisto, acorde con la siguiente fórmula:

D = A/B x 100

Donde: A es el número de horas en las cuales cada una de las conexiones estuvieron disponibles. Este parámetro se verá disminuido con respecto a las horas que el sistema no funciona correctamente, es decir, cuando se ve afectado por cualquiera de los siguientes problemas:

• Caída de cualquier enlace.

• Latencias superiores a 2 segundos.

• La tasa de BER medida directa o indirectamente sobre el enlace es superior a 1x10-7

• Degradación de cualquier enlace, con la que se alteren los tiempos de respuesta.

• Perdida de rutas para cualquier enlace.

• Errores en la configuración de los equipos del proveedor.

• Fallas humanas provocadas, por ejemplo, durante mantenimientos preventivos o por bajos tiempos promedio de reparación

• Todos aquellos que establezca la ITU-T como factores pertinentes.

Se excluyen factores tales como daños producidos por atentados, catástrofes naturales y las interrupciones programadas, las cuales deberán ser acordadas previamente con la Institución.

B es el número de horas en que las conexiones deberían estar disponibles, cuyo valor es setecientos veinte (720) horas mensuales; y D es el porcentaje de Disponibilidad.

| DESCRIPCION | CUMPLE SI/NO (indicar folio) |
| --- | --- |
| Canal de datos de 2048 kbps para la Interconexión con la Sede de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad del Cauca. Ver anexo técnico 1 |  |
| Conexión a la Red Universitaria de Popayán con el fin de recibir la Comunicación de la Universidad del Cauca hacia las siguientes Instituciones de Educación Superior del Cauca que tienen sede en Popayán: Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, Fundación Universitaria de Popayán, Universidad Cooperativa de Colombia, Corporación Universidad Autónoma del Cauca, Instituto Tecnológico de Comfacauca, a una velocidad mayor o igual a 100 Mbps. Ver anexo Técnico 1 |  |
| Canal de datos de mínimo 2 Mbps para la Interconexión con las Sede de: Consultorio Jurídico ubicado en la Carrera 3 N. 1- 28 Ver anexo técnico 1 |  |
| Canal de Datos de mínimo 1024 Kbps para la sede de Alfonso López ver Anexo Técnico 1 |  |

Pruebas de Aceptación del Servicio:

Se deberán realizar las siguientes pruebas con  el  fin  de  certificar  la  aceptación  del  servicio  de  acceso  a  Internet,  conexiones locales, acceso Redes Académicas:

1.  Se   verificará   el   funcionamiento   y   la   calidad   de   los   enlaces   mediante herramientas de medición que se deben proporcionar por el tiempo que duren las pruebas de recepción y cuando se requiera por parte de la Universidad del Cauca,  para  verificar  la  calidad  del  servicio.  Se  verificarán configuraciones y se harán pruebas de transmisión de archivos. Su utilización no generará costo alguno para la Universidad del Cauca.

2.   Se verificará el correcto funcionamiento de la herramienta de administración de ancho de banda y estadísticas.

3. Se verificara que la instalación física cumpla con las condiciones de presentación y orden (tendido de cable, canaletas, soportes, etc.), de terminación de cableado y ubicación de equipos de borde del proveedor en el espacio destinado para ello.

ATENCIÓN AL CLIENTE

La empresa debe poseer un servicio de soporte preferencial para la Universidad del Cauca las 24 horas del día durante la vigencia del contrato.

En caso que la Universidad del Cauca  reporte una indisponibilidad o fallas en el servicio,  la Empresa una vez reportada la falla y entregado el ticket deberá de informar a la Universidad el seguimiento y solución que se le haya dado, en intervalos no superiores a 30 minutos. Además la propuesta debe contener:

- Acuerdos de niveles de servicio:

- Tiempo de atención a fallas

- Niveles de Escalamiento – aseguramiento para los servicios

- Tiempo de atención al usuario, para lo cual la Universidad del Cauca suministrará el nombre de los funcionarios autorizados para este fin.

DEFINICIONES

Disponibilidad: Porcentaje del total de tiempo de cada mes, en el cual el servicio está funcionando en operación normal.

Atención a fallas – MTTR: Es el tiempo promedio tomado por el oferente para dejar disponible el servicio, en caso de ocurrir una indisponibilidad.

Descuento por indisponibilidad: Porcentaje del costo mensual del servicio, con el que el proponente compensa a la Universidad del Cauca por los perjuicios de ocurrir una indisponibilidad.  Este porcentaje se descuenta del cobro mensual. Una vez reportado, si el problema no es resuelto durante las primeras 2.16 horas se dará aplicación a  la tabla por indisponibilidad de servicio.

Una caída parcial se considera como una caída total del servicio.

La Universidad del Cauca está interesada en recibir servicios adicionales al OBJETO, los cuales deberán estar contemplados dentro de la oferta económica que allegue cualquier proponente, es decir, que no generen otros costos.

  - PLAZO DE ENTREGA, El plazo de entrega del enlace es Máximo hasta el 30 de diciembre de 2011 a las 11:00 AM. El cual deberá ser entregado en la División de Sistemas de la Universidad del Cauca de la ciudad de Popayán.

ANEXO TECNICO N.1

CANAL FACULTAD CIENCIAS AGROPECUARIAS

| ESPECIFICACION | DESCRIPCION |
| --- | --- |
| Ancho de Banda | 4096 kbps |
| Ubicación | Vereda las Guacas Kilometro 3, vía penitenciaria de San Isidro |
| Interfaz a entregar para conexión a la LAN de Unicauca | 10/100/1000 GigabitEthernet (interfaz LAN de enrutador o similar), |
| Medio y Sitio de Instalación y Entrega del Enlace a todo costo | Conexión en Fibra Óptica. Sala de Servidores de la Red de Datos en el Instituto de Postgrados en Electrónica y Telecomunicaciones (Sector de Tulcán) Nota: el costo de instalación deberá estar contemplado en la oferta económica. |

INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR

Instituciones que pertenecen a la Red Universitaria de Popayán  - RUP (Conexión mínimo 100Mbps)

| Institución | Ubicación | Teléfono |
| --- | --- | --- |
| COLEGIO MAYOR DEL CAUCA | Carrera 5 N. 5 -40 | 8241109 |
| FUNDACION UNIVERSITARIA DE POPAYAN | Calle 5a N. 8 - 58 | 8244746 |
| CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA | Calle 5 N. 3 - 85 | 8213000 |
| INTITUTO TECNOLOGICO DE EDUCACION SUPERIOR DE COMFACAUCA | Calle 4 N. 8 - 30 | 8220517 |
| UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SECCIONAL POPAYAN | Carrera 17 N. 8 - 23 | 8310000 |

Canales de datos de 2048 K para la interconexión con las sedes de Consultorio Jurídico y sede de investigación del programa de Tuberculosis Universidad del Cauca.

Canal Sede Consultorio Jurídico

| ESPECIFICACION | DESCRIPCION |
| --- | --- |
| Ancho de Banda | 2048 kbps |
| Ubicación | Carrera 3 N. 1 -28 |
| Interfaz a entregar para conexión a la LAN de Unicauca | 10/100/1000 GigabitEthernet (interfaz LAN de enrutador o similar) |
| Sitio de Instalación y Entrega del Enlace a todo costo | Cobre o Fibra óptica. Sala de Servidores de la Red de Datos en el Instituto de Postgrados en Electrónica y Telecomunicaciones (Sector de Tulcán) Nota: el costo de instalación deberá estar contemplado en la oferta económica. |

Canal sede de investigación del programa de Tuberculosis Universidad del Cauca.

| ESPECIFICACION | DESCRIPCION |
| --- | --- |
| Ancho de Banda | 2048 kbps |
| Ubicación | Calle 5 Carrera 14 Esquina |
| Interfaz a entregar para conexión a la LAN de Unicauca | 10/100/1000 GigabitEthernet (interfaz LAN de enrutador o similar) |
| Sitio de Instalación y Entrega del Enlace a todo costo | Cobre o Fibra óptica. Sala de Servidores de la Red de Datos en el Instituto de Postgrados en Electrónica y Telecomunicaciones (Sector de Tulcán) Nota: el costo de instalación deberá estar contemplado en la oferta económica. |

Canal Centro de Salud Alfonso López

| ESPECIFICACION | DESCRIPCION |
| --- | --- |
| Ancho de Banda | 1024 kbps |
| Ubicación | Cra 7 calle 13 esquina |
| Interfaz a entregar para conexión a la LAN de Unicauca | 10/100/1000 GigabitEthernet (interfaz LAN de enrutador o similar) |
| Sitio de Instalación y Entrega del Enlace a todo costo | Cobre o fibra óptica. Sala de Servidores de la Red de Datos en el Instituto de Postgrados en Electrónica y Telecomunicaciones (Sector de Tulcán) Nota: el costo de instalación deberá estar contemplado en la oferta económica. |

SECCIÓN V

REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS FRENTE A LAS EXIGENCIAS DE LOS TÉRMINOS DE  LA CONVOCATORIA PÚBLICA

5.1 REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS FRENTE A LAS EXIGENCIAS DE LOS TERMINOS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA.

Al realizar el análisis de las propuestas se verificará que ellas cumplan con todos los documentos exigidos en los presentes términos de referencia.

Aquellas propuestas que cumplan con todos los requisitos documentales serán declaradas ADMISIBLES.

Aquellas propuestas que no cumplan con todos los requisitos documentales serán declaradas NO ADMISIBLES.

5.2.  Factores habilitadores.

5.3.1.	Factor habilitador de la Capacidad jurídica.

Se verificará para habilitar una oferta, previa a la calificación, los documentos solicitados en el numeral 4.1.

5.3.2. Factor habilitador de la capacidad financiera

Se define la capacidad financiera como una condición que se verificará para habilitar una oferta, previa a la calificación, y se efectuará teniendo en cuenta los siguientes índices

- Personas jurídicas o empresas unipersonales

El valor del patrimonio liquido deberá ser mayor o igual al 100% del valor del presupuesto oficial de la convocatoria incluido IVA. La Universidad evaluara las condiciones anteriores para verificar la capacidad  del proponente en el respaldo de sus obligaciones, y si se encuentra en causales de disolución o liquidación obligada. En caso de consorcios o uniones temporales uno de los integrantes deber tener como mínimo el 80% de relación patrimonial mínima requerida, y la sumatoria de estos  debe ser mayor o igual al 100% del presupuesto oficial incluido IVA.

  - Márgenes mínimos de mejora.

La Universidad adelantará el presente proceso a través del sistema de lances. ( Acuerdo 17 de 2011) La Universidad establece que el lance debe comprender  ancho de banda a Internet dedicado, el margen MINIMO de incrementos debe ser de 1024 Kbps arrancando por el ancho de banda mínimo solicitado  , el presente proceso se fija en  cuatro lances, cada uno  dentro de la hora siguiente a la declaratoria de los mismos. Quien no realice lances será retirado de la puja.

ANEXO No. 05

OFERTA ECONOMICA

FORMATO DE CARTA DE ACEPTACIÓN  DE LOS TERMINOS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA Nº  128    DE 2011,  SUMINISTRO DEL SERVICIO DE CANAL DE RESPALDO DE ACCESO A INTERNET DEDICADO PARA LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA Y CANAL DEDICADO PARA LA SEDE DE SANTANDER DE QUILICHAO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2012 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.013.

Popayán, ________________________________

Señor

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Ciudad.

El suscrito______________________________________legalmente autorizado para actuar en nombre de _________________________________de acuerdo con las normas establecidas en la presente convocatoria de la Universidad del Cauca, hago llegar a Ustedes la siguiente propuesta para el SUMINISTRO DEL SERVICIO DE CANAL DE RESPALDO DE ACCESO A INTERNET DEDICADO PARA LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA Y CANAL DEDICADO PARA LA SEDE DE SANTANDER DE QUILICHAO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2012 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.013.

Para  tal  efecto declaro:

- Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse, solo compromete al firmante de esta carta o a quien representa.

- Que ninguna Entidad o Persona distinta del firmante tienen interés comercial en esta propuesta, ni en el contrato probable que de ella se derive.

- Que he leído, conozco y acepto las cantidades publicadas por la Universidad del Cauca en su página web

- Que conozco y acepto los documentos, especificaciones y demás condiciones que rigen esta propuesta.

- Bajo la gravedad de juramento, que se entiende presentado con la firma de la propuesta, que he investigado la disponibilidad de los equipos que se requieren, transporte, proveedores, distribuidores y fabricantes

- Bajo la gravedad de juramento que no me hallo incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades señaladas por la ley.

- Bajo gravedad de juramento que me encuentro a paz y salvo por concepto de impuestos sobre la renta y complementarios a la fecha de cierre de la presente convocatoria

- Que me comprometo a ejecutar totalmente el suministro en un plazo de __________________________________________(           ) días calendario, contados a partir de la legalización del contrato, previa suscripción del acta de iniciación,  sin condicionar el plazo a la entrega del anticipo por parte de la entidad estatal.

- Que el valor de mi propuesta es como sigue:

COSTO DIRECTO				  	  $______________________

TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTOS  		  $______________________

IVA SOBRE UTILIDAD 			(    )%	  $______________________

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA	 	  $____________________

- Que la presente propuesta consta de: _______________	___________folios debidamente numerados

- Acusamos recibo de los adendas Nros._______________________

Atentamente,

_____________________________

C.C. No. ____________________________

M.P. No.____________________________

Dirección ____________________________

Teléfono__________________________

La Universidad informa a los oferentes que no resulten favorecidos en la presente convocatoria, que pueden reclamar sus documentos dentro de los treinta (30) días siguientes, contados a partir de la adjudicación del proceso, la Universidad dispondrá de las ofertas que no retiren en el tiempo antes señalado.

Popayán, 22 de Noviembre de 2011

Juan Manuel Quiñones Pinzón

Presidente