ANEXO Nº 2

| Item | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Antena panel para Aruba 124 ANT-17 2.4-2.5GHz (6.0dBi) / 4.9-5.8/5GHz (5.0dBi), | 16 |
| 2 | Aruba 124 Wireless Access Point (802.11a/n + b/g/n) | 16 |
| 3 | 10GBASE-SR SFP+ module for 3750X | 2 |
| 4 | Catalyst 3K-X 10G Network Module for 3750X | 1 |
| 5 | Catalyst 3K-X 1G Network Module option PID1 | 7 |
| 6 | GE SFP,LC connector LX/LH transceiver | 17 |
| 7 | SWITCH CISCO 2960S 24 PUERTOS 10/100/1000 | 3 |
| 8 | SWITCH CISCO 2960S 48 PUERTOS 10/100/1000 | 15 |
|  | SWITCH CISCO 2960S 48 PUERTOS 10/100/1000 PoE 740W | 4 |
| 9 | SWITCH CISCO 3750X 24 PUERTOS IP Base | 1 |
| 10 | SWITCH CISCO 3750X 48 PUERTOS IP Base | 1 |
| 11 | Fibra óptica monomodo 12 hilos x 550 metros. Incluye bandejas y conectorizacion. | 1 |
| 12 | Racks 1.2 mts (Incluye multitoma, organizador de 2RU para categoría 6A y kit para tierra) | 7 |
| 13 | Racks Pared 50 cms o 60 cms (incluye multitoma, organizador de 2RU para categoría 6A y kit para tierra) | 4 |
| 14 | Patch cord fibra óptica monomodo LC-SC 1 metro | 14 |
| 15 | PATCH PANEL CATEGORIA 6A 24 PUERTOS | 3 |
| 16 | PATCH PANEL CATEGORIA 6A 24 PUERTOS | 2 |

Los equipos deben tener contrato de soporte por mínimo un año.

Organizadores de Cable para Patch Cords

- Los organizadores de cable deben ser originales de fábrica

- Deben ser de tipo cerrado (con tapa), de 2 U de rack

Bandejas de Fibra Óptica

- Se instalan bandejas de fibra óptica en Siete centros de cableado

- Las Bandejas para fibras monomodo deben poseer capacidad para mínimo 12 hilos y  terminaciones SC. La bandeja de fibra que se instalara en el centro de cableado 1 debe tener una capacidad mínima de 48 hilos.

- La bandeja debe estar compuesta por cassettes tipo SC con interfaz hembra posterior.

- Patch cord de fibra, estos deben ser originales de fábrica con conector  SC - LC. NO SE ACEPTA TECNOLOGÍA EPOXICA.

- El proponente deberá adecuar los racks, tender y fusionar todos los hilos de fibra óptica en su respectivas bandejas desde el centro de cableado principal o centro de Cableado 1 hacia los otros 6 centros de cableado (minimo 8 hilos por bandeja)  de acuerdo al cuadro siguiente.

| Fibra Óptica | Metros |
| --- | --- |
| Centro de Cableado 1 a Cable de Cableado 3 sala Telecomunicaciones | 54 |
| Centro de Cableado 1 a Cable de Cableado 15 Palomar | 53 |
| Centro de cableado 1 a Centro de Cableado Sala Automática | 51 |
| Centro de cableado 1 a Centro de Cableado Sala Telemática | 58 |
| Centro de cableado 1 a Centro de Cableado Nuevo sala 331 | 110 |
| Centro de cableado 1 a Centro de cableado CC5 IPET Sala servidores | 176 |

Patch Cord de Fibra óptica:

Los cordones suministrados deben tener una longitud de 1m y deben ser con terminaciones SC – LC duplex

GABINETES PARA EL MANEJO DE CABLE

Deben ser gabinetes tipo piso (1.2 mts). El gabinete de tener un puerta delantera en vidrio de seguridad, paneles laterales y posteriores desmontables, todas con bloqueo mediante cerradura y llave 2433 A.  Deben ser desmontables en caso de difícil acceso. Posibilidad para incluir tres (3) ventiladores de 120 V- en la parte superior, además debe estar diseñado para soportar la llegada del cable desde la parte superior e inferior. Debe tener una base con orificios para ventilación y tornillos de nivelación

El gabinete debe venir equipado dentro del concepto de monomarca con una multitoma horizontal con supresor de transientes  de 6 salidas, con switch de encendido con luz de monitoreo.

Se deben incluir todos los accesorios necesarios para el manejo de cable de manera vertical u horizontal en los gabinetes.

##### Debe además contar con barrajes de puesta a tierra que cumplan con la norma ANSI/TIA/EIA JST – 607 A.

El proponente deberá instalar los gabinetes en los sitios que la Institución determine.